## Slide 1: 组合逻辑电路设计举例
点击此处添加副标题

## Slide 2: 组合逻辑电路设计——例1
例1 试用与非门设计一个三变量判奇电路，若三个变量中有奇数个1，则输出为1否则为0。

## Slide 3: 组合逻辑电路设计——例1（续）
真值表
A B C | Y
000 001 010 011 100 101 110 111 | 0 1 1 0 1 0 0 1
逻辑表达式
直接化简
逻辑图略
结论：N变量异或，若‘1’的个数
为奇数个，则结果为1

## Slide 4: 组合逻辑电路设计——例2
例2 某工厂有三个车间，每个车间各需要1KW的电力，这三个车间由两台发电机组供电，一台是1KW，另一台是2KW。此三车间经常不同时工作，有时只有一个车间工作，也可能有两个车间或三个车间工作。为了节省能源，又保证电力供应，试设计一个逻辑电路，能自动完成配电任务。

## Slide 5
真值表
A B C | X | Y
000 001 010 011 100 101 110 111 | 0 1 1 0 1 0 0 1 | 0 0 0 1 0 1 1 1
逻辑表达式
逻辑图略
解：确定逻辑变量并赋值
设3个车间为A、B、C，工作时为1，不工作为0，1KW发电机组为X，2KW的发电机组为 Y，启动时为1，不启动时为0。

## Slide 6
例3 一般来说，大多数人的血型为A、B、AB、O四种。AB可接受任何血型，但是它只能输给AB型。A型能输给A型或AB型，可接受A或O型；B型能输送给B或AB型，可接受O型或B型；O型可以输送给A、B、AB，但只能接受O型。请设计一个逻辑电路，具有四个输入端和一个输出端，输入端表示一对输血和受血的两种血型，当受血者能接受时，则输出为1，否则为0。
组合逻辑电路设计——例3

## Slide 7
确定逻辑变量并赋值
变量WX表示输血者代码，YZ表示受血者代码。
令：WX=00为A型； YZ=00为A型；
WX=01为B型； YZ=01为B型；
WX=10为AB型；YZ=10为AB型；
WX=11为O型； YZ=11为O型。
当输送和接受血型能匹配时，输出端F=1，
否则为0。

## Slide 8
真值表
WXYZ | F
0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111 | 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1
卡诺图化简

## Slide 9
例4 设X、Y均为4位二进制数，它们分别为一个逻辑电路的输入和输出，要求0≤X≤4时，Y=X，当5≤X≤9时，Y=X+4，而且X<10。试用与非门设计此电路。
答案

## Slide 10: 练习
有一水箱由大小两台水泵X和Y供水。水箱中设置了3个水位检测元件A、B、C。水面低于检测元件时，检测元件给出高电平；水面高于检测元件时，检测元件给出低电平。现要求当水位超过C点时，水泵停止工作；水位低于C点而高于B点时，Y单独工作；水位低于B点而高于A点时X单独工作；水位低于A点时X和Y都工作。设计一个逻辑电路来控制两台水泵。要求电路尽量简单。

## Slide 11: 预习
编码器 译码器 显示译码器
奇偶校验器