## Slide 1: 触发器

## Slide 2: 课程引导：请同学们分析这个电路。

## Slide 3
1
0
0
0 1
０变１
或保持为１
S=0，R=1
1
1
0
若改为Q=1，那么结果会是怎么样的呢？

## Slide 4
0
1
1
1 0
１变０或保持０
S=1，R=0
0
0
1
若改为Q=０，那么结果会是怎么样的呢？

## Slide 5
1
1
0
1 1
保持不变
R=1，S=1
1
若改为Q=1，那么结果会是怎么样的呢？

## Slide 6
0
0
1
R=0，S=0
0
1
1
竞争
禁止输入

## Slide 7: 第4章 触发器
——重点章节
Notes: 在之前学习的组合逻辑电路中，我们知道，组合电路在结构上仅仅由门电路组成，电路的输出只取决于该时刻的输入信号，而与之前的电路状态无关。那么下面来看一个电路．
而另一种逻辑电路——时序电路，我们知道，在逻辑功能上，它的输出不仅与该时刻的输入信号有关，还与电路原来的状态有关。 时序电路的逻辑功能决定了其结构上的特点：一，包含存储元件（通常是触发器），二是包含反馈电路。

## Slide 8: 触发器
什么是触发器
  能存储1位二值信号的基本单元
触发器的特点
  具有两个自行保持的稳定状态，来表示逻辑０和１
  根据不同的输入信号可置成０或１
显著的特点：有反馈电路

## Slide 9: 4.1 基本RS触发器(重点)
用与非门构成的基本RS触发器
电路结构
逻辑符号
Notes: 该电路是以低电平作为有效电平，因此用 SD（非）RD（非）作为信号的输入端，也可以简写成S 和R。在该电路中，包含反馈电路。

## Slide 10: 基本RS触发器
工作原理
需要了解的几个概念
0态、1态、初态Qn、次态Qn+1

## Slide 11
真值表
基本RS触发器的真值表
reply

## Slide 12: 基本RS触发器的卡诺图
利用卡诺图来得到Qn+1最简的表达式
Notes: 但是在之前的分析中，输入为00的状态要被禁止，即可用R+S=0来约束。也就得到（下一张PPT）

## Slide 13: 基本RS触发器的特征方程
特征方程
触发器的特性方程就是触发器次态Qn+1与输入及初（现）态Qn之间的逻辑关系式。

## Slide 14: 基本RS触发器的时序图
波形图（时序图）
与之前所讲的“竞争-禁止输入”有冲突吗？
可以看出，在绿色标注处，虽然 ，但是由于 首先回到1，所以状态还是可以确定。

## Slide 15: 基本RS触发器
除了由与非门构成的RS触发器外，还有由或非门组成的RS触发器，在这里就不具体介绍了。
基本RS 触发器的输入信号直接影响到输出结果。

## Slide 16: 同步RS触发器（了解）
同步RS触发器的特点
  同步信号：EN
逻辑电路与逻辑符号

## Slide 17: 同步RS触发器（续）
时序图
特征方程
约束条件

## Slide 18: 4.2 D触发器(重点)
D触发器的特点
  在同步RS触发器的基础上使，
  即S和R分别接一对相对的信号。
  当EN为1时，得到：
同步D触发器的特征方程
注意:除了EN=1外，其余时刻D触发器的输出保持不变。
无约束条件

## Slide 19: D触发器
逻辑符号与时序图

## Slide 20: 4.3 主从结构RS触发器(了解)
逻辑电路与逻辑符号（边沿触发）
Notes: 主从RS触发器左边的叫主触发器（Master），右边的叫从触发器（Slave）。可以看出：
·当CP=1时，主触发器可以工作，并根据R、S的状态翻转，但从触发器只保持起原来的状态。
·当CP由1跳变为0时，主触发器的所存信息传给从触发器，从触发器就按主触发器相同的状态翻转。
从整个电路来看，主从RS触发器的状态更新是在时钟CP的下降沿，因为主触发器起存储作用，从触发器起输出作用，所以它的真值表和特征方程与同步RS触发器相同。（主从RS触发器本质上是同步RS触发器）。
注意：在时钟CP输入端的三角形表示触发器的边沿出发特性，圆圈表示在时钟下降沿触发。

## Slide 21
主从RS触发器的缺点
    仍然存在约束条件
    如何克服

## Slide 22: 4.3 主从JK触发器(重点)
逻辑电路

## Slide 23: 主从JK触发器
逻辑符号

## Slide 24: 主从JK触发器
真值表
特征方程

## Slide 25: 主从JK触发器
时序图:下降沿有效

## Slide 26: 4.4 T触发器
如果将主从JK触发器的输入端J和K都接同一个信号T，那么会得到什么样的特征方程呢?
T触发器
T=1
T'触发器