## Slide 1: 第5章 时序电路
5.2 同步时序电路的设计 (重点)

## Slide 2: 同步时序电路的设计
同步时序电路设计的步骤
    逻辑抽象
    状态化简
    状态分配
    选定触发器
    逻辑电路图
    检查能否自启动

## Slide 3: 同步时序电路设计(同步加法器)
例1 设计一个模为8的二进制码同步加法计数器
  什么是模?
  状态转换图

## Slide 4: 同步时序电路(同步加法器)
状态转换真值表
CP | Q3nQ2nQ1n | Q3n+1Q2n+1Q1n+1 | Y
0 | 0 0 0 | 0 0 1 | 0
1 | 0 0 1 | 0 1 0 | 0
2 | 0 1 0 | 0 1 1 | 0
3 | 0 1 1 | 1 0 0 | 0
4 | 1 0 0 | 1 0 1 | 0
5 | 1 0 1 | 1 1 0 | 0
6 | 1 1 0 | 1 1 1 | 0
7 | 1 1 1 | 0 0 0 | 1

## Slide 5: 同步时序电路(同步加法器)
Y、 Qn+1的卡诺图

## Slide 6: 同步时序电路(同步加法器)
状态分配和化简
  一共需要8个状态(三个触发器),已经是最简
  由卡诺图来得到最简的表达式
若要求用JK触发器呢？

## Slide 7: 同步时序电路(同步加法器)
时序图

## Slide 8: 练习
设计一个同步的十三进制加法计数器，用JK触发器，且判断是否能自启动。

## Slide 9: 同步时序电路(同步加法器)
例 设计一个8421BCD码十进制减法计数器
状态转换图
真值表及卡诺图（略）

## Slide 10: 计数器（例1）
触发器选型

## Slide 11: 计数器（例1）
检查自启动性
逻辑电路图(略)
设初态为Q3nQ2nQ1nQ0n=1010,则次态?
计算得出:次态为0101,所以可自启动

## Slide 12: 同步时序电路(同步加法器)
例2 设计一个模为8的二进制同步可逆计数器。
状态转换图
真值表及卡诺图（略）

## Slide 13: 计数器（例2）
触发器选型
⊙

## Slide 14: 同步时序电路(序列检测器)
序列检测器
  用于检测由0、1符号组成的信息
  整个电路只有1个输入端和1个输出端，输入端输入该序列，而输出端输出检测的结果。
例2 设计一个101序列检测器，要求当出现不重叠的101时，输出为1，否则为0。

## Slide 15: 同步时序电路(序列检测器)
根据逻辑要求给出状态转换图

## Slide 16: 同步时序电路(序列检测器)
状态化简
分析状态转换图是否有多余的状态，为了找出多余的状态。
等价状态：两个状态当输入相同输出相同，且次态也相同，那么这两个状态就叫等价状态。
显然，S0和S3就是等价状态。

## Slide 17: 同步时序电路(序列检测器)
状态化简

## Slide 18: 同步时序电路(序列检测器)
状态编码
本题中有3个状态，则给状态编码时就要用0和1两位代码给S0~S2。两位的0和1代码有00、01、10、11四个。到底用哪一个来表示S0~S2呢？

## Slide 19: 同步时序电路(序列检测器)
状态编码规则
若在相同输入条件下两个状态Si和Sj且它们的次态都是Sk，则给Si和Sj以相邻的代码（卡诺图上的相邻）
若在不同输入条件下Sk的次态是Si 和Sj ，则给Si和Sj以相邻的代码
若在每一种可能的输入条件下， Si 和Sj 的输出完全相同，，则给以相邻的代码
优
先
级
高
低

## Slide 20
S | Q2Q1
S0 | 0 0
S1 | 0 1
S2 | 1 0
本例：S0和S2的次态都是S0，
S0和S1的次态都是S1

## Slide 21: 同步时序电路(序列检测器)
状态转换真值表
XQ2nQ1n | Q2n+1Q1n+1 | Y
0 0 0 | 0 0 | 0
0 0 1 | 1 0 | 0
0 1 0 | 0 0 | 0
0 1 1 | Φ | Φ
1 0 0 | 0 1 | 0
1 0 1 | 0 1 | 0
1 1 0 | 0 0 | 1
1 1 1 | Φ | Φ

## Slide 22: 同步时序电路(序列检测器)
若将状态编码 改为
则结果会怎样?
S | Q2Q1
S0 | 1 1
S1 | 0 1
S2 | 0 0

## Slide 23: 同步时序电路(序列检测器)
新的真值表
XQ2nQ1n | Q2n+1Q1n+1 | Y
0 1 1 | 1 1 | 0
1 1 1 | 0 1 | 0
0 0 1 | 0 0 | 0
1 0 1 | 0 1 | 0
0 0 0 | 1 1 | 0
1 0 0 | 1 1 | 1
1 1 0 | Φ | Φ
0 1 0 | Φ | Φ

## Slide 24: 同步时序电路(序列检测器)
触发器选型

## Slide 25: 同步时序电路(序列检测器)
检查自启动性
由于Q2nQ1n=11未用，因此：
设X=0，且Q2nQ1n=11，则次态是什么呢？
若X=1，且Q2nQ1n=11，则次态是什么呢？

## Slide 26
ENTITY schk IS PORT(DIN,CLK,CLR : IN STD_LOGIC; Z : OUT STD_LOGIC); END schk;
11100101序列检测器

## Slide 27
ARCHITECTURE behav OF schk IS TYPE STATE_TYPE IS (A,B,C,D,E,F,G,H); SIGNAL STATE : STATE_TYPE; SIGNAL S : STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0);
BEGIN S <="11100101"; --8位待检测预置数

## Slide 28
PROCESS(CLK,CLR) BEGIN IF CLR = '1' THEN STATE <= A ; ELSIF CLK'EVENT AND CLK='1' THEN CASE STATE IS WHEN A=> IF DIN = S(7) THEN STATE <= B ; ELSE STATE <= A ; END IF ; WHEN B=> IF DIN = S(6) THEN STATE <= C ; ELSE STATE <= A ; END IF ;

## Slide 29
WHEN C=> IF DIN = S(5) THEN STATE <= D ; ELSE STATE <= A ; END IF ; WHEN D=> IF DIN = S(4) THEN STATE <= E ; ELSE STATE <= D ; END IF ; WHEN E=> IF DIN = S(3) THEN STATE <= F ; ELSE STATE <= A ; END IF ; WHEN F=> IF DIN = S(2) THEN STATE <= G ; ELSE STATE <= A ; END IF ;

## Slide 30
WHEN G=> IF DIN = S(1) THEN STATE <= H ; ELSE STATE <= A ; END IF ; WHEN H=> IF DIN = S(0) THEN STATE <= B ; ELSE STATE <= A ; END IF ;--可重叠 END CASE ; END IF ; END PROCESS ; --检测结果判断输出 Z <= '1' WHEN STATE = H AND DIN = S(0) ELSE '0' ; END behav ;

## Slide 31: 练习
设计一个串行数据检测电路，当连续输入3个或3个以上1时，电路的输出为1，其它情况下输出为0 。
要求：用JK触发器实现