## Slide 1: 第5章 时序电路
5.3 常用时序电路

## Slide 2: 5.3 常用时序电路
寄存器
  什么是寄存器?
    寄存器是用于寄存一组二值代码
    用N个触发器组成的寄存器能存储一组N位的二值代码

## Slide 3: 移位寄存器
移位寄存器是由若干触发器连接而成的
例 由D触发器构成的移位寄存器

## Slide 4: 移位寄存器
若在4个时钟周期内依次输入的代码为ABCD，而移位寄存器的初始状态为 Q3Q2Q1Q0=0000,则真值表为
CP | Q3nQ2nQ1nQ0n | 串行输入
0 | 0 0 0 0 | A
1 | 0 0 0 A | B
2 | 0 0 A B | C
3 | 0 A B C | D
4 | A B C D | 0
串行-并行转换 ,
数据是从低位
向高位移动叫做
?移。

## Slide 5: 移位寄存器
串行输入-并行输出移位寄存器
串行输入
并 行 输 出

## Slide 6: 移位寄存器
芯片74HC164 (串入—并出)

## Slide 7: 移位寄存器
并行输入-串行输出移位寄存器74X194
M1M0=00,触发器状态不变，数据保持
M1M0=01,右移,CP有效时,数据由低位向高位移动
M1M0=01,左移,CP有效时,数据由高位向低位移动
M1M0=11,实现了数据的并行输出
DSL:数据左移串行输入端
DSR:数据右移串行输入端